## Slide 1: オープンキャンパス 進捗報告 (霧箱グループ 担当：太田、藤原)
2019/7/8
藤原友正

## Slide 2: 1. 目的
霧箱を用いたα線のエネルギーの測定
2. 方法
霧箱内で発生するα線の飛跡をカメラで撮影
予め箱の内部に長さの基準となるガイドを設置し、それをもとに画像から飛跡の長さを読み取る
α線のエネルギーと飛跡の間に成立する関係式をもとにエネルギーに換算し、その分布を調べる
図1: 実験に用いる霧箱

## Slide 3: 2. 方法
使用する線源: 232Th
  半減期: 約140.5億年
  ランタンのホヤに含有
  核崩壊を経て220Rnを生成
  →本実験では220Rnのα崩壊によるα線を観測
解析方法
  空気中のα線について成立する
  飛程RとエネルギーEの関係式:
  を用いてR→Eに換算
図2: トリウムの崩壊系列
画像元： https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_08-01-01-02.html
(放射線の分類とその成因 (08-01-01-02) - ATOMICA -, 2019年6月30日閲覧)

## Slide 4: 3. 現在までの進捗
霧箱の操作方法確認 (5月15日~21日)
  飛跡が見えた温度(昨年の記録より)
  上：+15℃
  中：-12℃
  下：-75℃
  実際に液体窒素を入れ試運転
  ⇓
  上：+17℃
  中：-10℃
  下：-60℃
  で確かに飛跡が見えた
図3: 霧箱内の温度計

## Slide 5
3. 現在までの進捗
カメラ操作方法の確認
  使用するカメラ：BU030C (TOSHIBA Teli)
  →昨年M1の梶川さん、坂尾さんが使用されていたものを利用
  →操作方法を教えていただいた
図4: 本実験で用いるカメラ(BU030C)

## Slide 6: 3. 現在までの進捗
長さのガイド作成 (5/23日~6月18日)
  27.0cm×18.0cmの木枠を作成し、1.0cm間隔で釣り糸(太さ0.435mm)を張る。
  糸の色を変えながら同様のものを合計3個作成。
図5: 作成した木枠(糸取り付け前)
図6: 作成した木枠(完成)
図7: 霧箱内に設置した状態

## Slide 7: 3. 現在までの進捗
カメラの設置方法の吟味
  試し撮りの結果、霧箱の上1m程度の高さが必要と分かった
  その高さに任意の角度でカメラを設置できるようなフレームを作成
図9: 台上高さ40cmから霧箱内中心付近を撮影した図
図8: 霧箱内に設置した目印
図10: 作成したカメラ設置用の枠組み

## Slide 8
3. 現在までの進捗
図11: 6月28日時点での測定のセットアップ
①
②
図12: ①の側から霧箱内を撮影した図
図13: ②の側から霧箱内を撮影した図

## Slide 9: 4. 今後の予定
今週(7月第二週)中: 本測定
→測定終了後、解析へ
当日展示用のポスター作製：作動原理の説明
ご清聴ありがとうございました。